## Slide 1
Vanessa Erasun1, Gonzalo Sapriza2, José Valles1
1Dirección Nacional de Aguas, Ministerio de Ambiente. Montevideo, Uruguay.
2Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Salto, Uruguay.
Id 686
Avances en la modelación hidrológica distribuida operacional en la cuenca del río Santa lucía (uruguay) incorporando información satelital

## Slide 2: Cuenca del río Santa Lucía (CRSL)
Área → 13.487 Km2
Importancia:
  Abastecimiento de agua potable
  Polo productivo del país
Eventos problemáticos:
  Inundaciones
  Sequías
  Floración de cianobacterias

## Slide 3: Herramienta de gestión
Modelo hidrológico distribuido y contínuo en la cuenca alta del río Santa Lucía
Cuantificar la disponibilidad hídrica espacio-temporal en la cuenca
Realizar pronóstico
Evaluar escenarios
Modelación con Wflow (Deltares)
HBV - 96 (Lindstrom, 1997)
Onda cinemática (de Saint-Venant B.,1871)

## Slide 4: Características: Características
Construcción del modelo
DEM
Uso de suelos
Tipo de suelos
4925 celdas de 1 Km x 1 Km
12 parámetros (celda) 😱

## Slide 5: Análisis de sensibilidad de los parámetros
Perc, Beta, KHQ, FCmult, K4 y HQ.
Definición rango de validez de los parámetro
Unidades de respuesta hidrológica
Análisis de sensibilidad:
  Local, Global, Generalizado
  Funciones objetivos

## Slide 6: Calibración y validación del modelo diario
Forzante:
Precipitación MERGE (Rozante et al., 2010)
Evapotranspiración potencial - INIA
Calibración:
Automática
Multiobjetivo (Gupta et al., 1998)
Código de Borg (Hadka et al., 2013)
Período: 2004 - 2016
Validación:
Período: 2017 - 2022
Notes: Calentamiento: 01/01/2000 - 12/12/2003 (4 años)
Calibración: 01/01/2004 - 12/12/2009 (6 años)
Validación: 01/01/2010 - 12/12/2012 (3 años)

## Slide 7: Siguiente etapa …
Incorporar productos satelitales en la calibración del modelo diario:
humedad del suelo
variación de almacenamiento de agua
Validación del modelo diario
Pasar a un tiempo subdiario (3 horas)
Operatividad en Delft -FEWS

## Slide 8: ¡Gracias por la atención! vanessa.erasun@ambiente.gub.uy Dirección Nacional de Aguas Ministerio de Ambiente Uruguay